## Slide 1: Projektovanje elektronskih kola
Sadržaj:
Uvod - osnovni pojmovi
Stilovi projektovanja i izrade prototipova
Projektovanje analognih kola
Osnove fizičkog projektovanja (projektovanje štampanih ploča)
Projektovanje digitalnih kola (vežbe)
Notes: LEDA - Laboratory for Electronic Design Automation
http://leda.elfak.ni.ac.rs/

## Slide 2: Projektovanje elektronskih kola
Koji su koraci potrebni da bi se projektovala analogna kola?
Naučiti osobine pojedinih analognih kola (pojačavači,...)
Izabrati pravu topologiju za dati zadatak (strukturno projektovanje).
Odrediti vrednosti parametara pojedinih komponenata (gm, otpornost, kapacitivnost,...)
Proveriti da li smo dobili željeni odziv.
Ako smo zadovoljni idemo na fizičko projektovanje
Notes: LEDA - Laboratory for Electronic Design Automation
http://leda.elfak.ni.ac.rs/

## Slide 3: Projektovanje elektronskih kola
Koji su koraci potrebni da bi se projektovala analogna kola?
Naučiti osobine pojedinih analognih kola (pojačavači,...)
Izabrati pravu topologiju za dati zadatak (strukturno projektovanje).
Odrediti vrednosti parametara pojedinih komponenata (gm, otpornost, kapacitivnost,...)
Proveriti da li smo dobili željeni odziv.
Ako smo zadovoljni idemo na fizičko projektovanje
Notes: LEDA - Laboratory for Electronic Design Automation
http://leda.elfak.ni.ac.rs/

## Slide 4: Projektovanje elektronskih kola
Suština je u
određivanju vrednosti parametara pojedinih komponenata kola (sinteza) i
proveri da li je dobijen željeni odziv
Savremeni programi za optimizaciju imaju ugrađene algoritme koji omogućavaju da se vrednosti parametara određuju automatski.
Zasnovani su na poređenju dobijenog i željenog odziva i korekciji parametara na bazi osetljivosti odziva na svaki parametar.
Za proveru se koriste programi za analizu kola.
Notes: LEDA - Laboratory for Electronic Design Automation
http://leda.elfak.ni.ac.rs/

## Slide 5: Projektovanje elektronskih kola
Projektovanje analognih kola
Funkcija => šta hoćemo
Šema => kako realizovati
Šta nedostaje?
Vrednosti parametara da bi se dobio željeni odziv
Kako odrediti prave vrednosti parametara?
Notes: LEDA - Laboratory for Electronic Design Automation
http://leda.elfak.ni.ac.rs/

## Slide 6: Projektovanje analognih kola
Kako odrediti prave vrednosti parametara?
Uporedi sa željenim
loše
dobro
Specifikacija: Šta želimo
Analiziraj kolo - nađi odziv
Koriguj parametre
Usvoji šemu
Definiši željeni odziv za datu pobudu
Usvoji početne vrednosti parametara
kraj

## Slide 7: Projektovanje elektronskih kola
Tokom svakog koraka neophodno je analizirati ponašanje kola sa korigovanim vrednostima parametara.
Zato ovaj deo projektovanja počinjemo upoznavaljem sa metodama za analizu elektronskih kola u okviru poglavlja
ANALIZA ELEKTRONSKIH KOLA
pomoću računara
(a kako bi inače?)
Notes: LEDA - Laboratory for Electronic Design Automation
http://leda.elfak.ni.ac.rs/

## Slide 8: Projektovanje elektronskih kola
ANALIZA ELEKTRONSKIH KOLA
pomoću računara
Računaru treba zadati:
opis kola,
pobudu i
šta želimo da dobijemo (položaj radne tačke, prenosne karakteristike, frekvencijske karakteristike, talasni oblici napona/struja/snage,...)
na način koji on RAZUME.
Šta računar najbolje radi?
– računar računa!
Notes: LEDA - Laboratory for Electronic Design Automation
http://leda.elfak.ni.ac.rs/

## Slide 9: Projektovanje elektronskih kola
ANALIZA ELEKTRONSKIH KOLA
pomoću računara
Dakle, treba mu zadati podatke o
kolu = topologija + vrednosti parametara
pobudi i
vrsti analize
i to pretočiti u matematičke jednačine.
Zatim ga pustimo da radi ono što najbolje ume, a to je da RAČUNA.
Na kraju ga zamolimo da prikaže rezultate na način koji mi razumemo (brojevi, grafici)
Notes: LEDA - Laboratory for Electronic Design Automation
http://leda.elfak.ni.ac.rs/

## Slide 10: Projektovanje elektronskih kola
Analiza elektronskih kola
Uvod
Analiza linearnih kola u DC domenu (jednosmerni režim)
Analiza linearnih kola u AC domenu (frekvencijski domen)
Analiza linearnih kola u TR domenu (vremenski domen)
Analiza nelinearnih kola u DC domenu
Analiza nelinearnih kola u TR domenu

## Slide 11: Analiza kola
Tipovi elektronskih kola
Linearna otporna
Linearna reaktivna
Nelinearna otporna
Nelinearna reaktivna

## Slide 12: Analiza kola
Analiza kola
Šta podrazumeva?
Odrediti odziv kola kada je poznata pobuda.
Odziv: Nepoznati naponi i struje u kolu
Pobuda: Poznate struje i naponi u kolu
Analiza:
Odrediti nepoznate napone i struje u kolu ako je poznata pobuda i vrednosti elemenata kola

## Slide 13: Analiza kola
Analiza kola
Tipovi analize?
Zavisno od vrste pobude, ima smisla analizirati ponašanje kola u
jednosmernom domenu (određivanje položaja jednosmerne radne tačke kola, statička prenosna karakteristika).
frekvencijskom domenu (frekvencijska karakteristika kola – amplitudska, fazna, analiza šuma)
vremenskom domenu (talasni oblik napona/struja na izlazu kola pobuđenog impulsima poznatog talasnog oblika)

## Slide 14: Analiza kola
Tipovi analize kola
Jednosmerni domen
(DC analiza)
Frekvencijski domen
(AC analiza)
rezultat je funkcija frekvencije „w“ ili „f“
menja se frekvencija tokom analize
Vremenski domen
(TR analiza)
rezultat je funkcija vremena „t“,
menja se vreme tokom analize
I=5mA
i(w)=5·10-3ejw
i(t)=510-3cos(2pft+j)

## Slide 15: Analiza kola
Analiza kola
Tipovi analize?
Zavisno od vrste elemenata od kojih se kolo sastoji -> različiti tip problema, a time i metoda za analizu:
Linearna otporna kola (R, linearni generatori, nezavisni i kontrolisani)
Linearna reaktivna kola (R, L, C, m, ...)
Nelinearna otporna (poluprovodničke komponente, R)
Nelinearna reaktivna (poluprovodničke komponente, R, L, C,...)

## Slide 16: Analiza kola
Tipovi elektronskih kola
Linearna otporna R
Linearna reaktivna L, C, m, ...
Nelinearna otporna dioda, tranzistor, R, ...
Nelinearna reaktivna dioda, tranzistor, R, L, C,...
Tipovi analize kola
Jednosmerni domen (DC analiza)
Frekvencijski domen (AC analiza)
Vremenski domen (TR analiza)

## Slide 17: Analiza kola
Ponašanje linearnih otpornih kola u jednosmernom domenu opisuje se sistemom linearnih algebarskih jednačina
Matematički model
1. Linearne algebarske jednačine
V2
1
2
V1
I
Tip kola i analize
1. Linearna otporna kola u DC domenu

## Slide 18: Analiza kola
Ponašanje linearnih otpornih kola u jednosmernom domenu opisuje se sistemom linearnih algebarskih jednačina
V2
1
2
V1
I
Tip kola i analize
1. Linearna otporna kola u DC domenu
Matematički model
1. Linearne algebarske jednačine

## Slide 19: Analiza kola
Matematički model
2. Linearne algebarske jednačine sa kompleksnim koeficijentima
Ponašanje linearnih reaktivnih kola u frekvencijskom domenu opisuje se sistemom linearnih algebarskih jednačina sa kompleksnim koeficijentima
1
2
V1
I=|I|ejf
V2
Tip kola i analize
2. Linearna reaktivna u AC domenu

## Slide 20: Analiza kola
Ponašanje linearnih reaktivnih kola u frekvencijskom domenu opisuje se sistemom linearnih algebarskih jednačina sa kompleksnim koeficijentima
1
2
V1
I=|I|ejf
V2
Matematički model
2. Linearne algebarske jednačine sa kompleksnim koeficijentima
Tip kola i analize
2. Linearna reaktivna u AC domenu

## Slide 21: Analiza kola
Matematički model
3. Linearne diferencijalne jednačine
Ponašanje linearnih reaktivnih kola u vremenskom domenu opisuje se sistemom linearnih diferencijalnih jednačina
v1(t)
1
2
v2 (t)
I(t)=Isin(wt)
iL(t)
Tip kola i analize
3. Linearna reaktivna u TR domenu

## Slide 22: Analiza kola
Matematički model
3. Linearne diferencijalne jednačine
Ponašanje linearnih reaktivnih kola u vremenskom domenu opisuje se sistemom linearnih diferencijalnih jednačina
v1(t)
1
2
v2 (t)
I(t)=Isin(wt)
iL(t)
Tip kola i analize
3. Linearna reaktivna u TR domenu

## Slide 23: Analiza kola
Matematički model
4. Nelinearne algebarske jednačine
Ponašanje nelinearnih kola u jednosmernom domenu opisuje se sistemom nelinearnih algebarskih jednačina
V2
1
2
V1
I
id
Tip kola i analize
4. Neinearna otporna u DC domenu

## Slide 24: Analiza kola
Ponašanje nelinearnih kola u jednosmernom domenu opisuje se sistemom nelinearnih algebarskih jednačina
Matematički model
4. Nelinearne algebarske jednačine
V2
1
2
V1
I
id
Tip kola i analize
4. Neinearna otporna u DC domenu

## Slide 25: Analiza kola
Matematički model
5. Nelinearne diferencijalne jednačine
Ponašanje nelinearnih reaktivnih kola u vremenskom domenu opisuje se sistemom nelinearnih diferencijalnih jednačina
1nF
V2
1
2
V1
id
R1
1k
C1
D1
DIODE PIN
i(t)=510-3cos(2pft+j)
Tip kola i analize
5. Neinearna reaktivna u TR domenu

## Slide 26: Analiza kola
Matematički model
5. Nelinearne diferencijalne jednačine
Ponašanje nelinearnih reaktivnih kola u vremenskom domenu opisuje se sistemom nelinearnih diferencijalnih jednačina
1nF
V2
1
2
V1
id
R1
1k
C1
D1
DIODE PIN
i(t)=510-3cos(2pft+j)
Tip kola i analize
5. Neinearna reaktivna u TR domenu

## Slide 27: Analiza kola
Tipovi kola i analize
Linearna otporna DC domen
Linearna reaktivna AC domen
Linearna reaktivna TR domen
Nelinearna otporna DC domen
Nelinearna reaktivna TR domen
Matematički model
Linearne algebarske jednačine
Linearne algebarske jednačine (kompleksne)
Linearne diferencijalne jednačine
Nelinearne algebarske jednačine
Nelinearne diferencijalne jednačine

## Slide 28: Analiza kola
Matematički model
1. i 2. Linearne jednačine (realne i kompleksne)
Linearne diferencijalne jednačine
Nelinearne algebarske jednačine
Nelinearne diferencijalne jednačine
Način rešavanja sistema j-na
1. i 2. LU faktorizacija (Gauss)
3. Numeričko integraljenje - diskretizacija - svođenje na linearne algebarske (Euler)
4. Linearizacija - Iterativno svođenje na linearne algebarske (Newton-Kantorovič)
5. Diskretizacija - svođenje na nelinearne algebarske i linearizacija - Iterativno svođenje na linearne algebarske

## Slide 29
29
Analiza kola - Uvod
Ispitna pitanja
Šta se podrazumeva pod analizom kola?
Domeni analize kola
Tipovi kola i odgovarajući tip analize
Koji tip jednačina opisuje ponašanje linearnih otpornih kola u jednosmernom domenu?
Koji tip jednačina opisuje ponašanje linearnih reaktivnih kola u frekvencijskom domenu?
Koji tip jednačina opisuje ponašanje nelinearnih otpornih kola u jednosmernom domenu?
Koji tip jednačina opisuje ponašanje linearnih reaktivnih kola u vremenskom domenu?
Koji tip jednačina opisuje ponašanje nelinearnih reaktivnih kola u vremenskom domenu?
Primer analize linearnog optornog kola u jednosmernom domenu (računskim putem i uz pomoć računara).
Notes: 29
LEDA - Laboratory for Electronic Design Automation
http://leda.elfak.ni.ac.rs/