| Тема | Задатак | 2011 | Тип публ. | Број публ. | Извршиоци | Носилац |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Истраживање метода брзог израчунавања амплитуда и фаза хармоника на потрошачу | х |  |  | М. Димитријевић, Д. Стевановић | В. Литовски, П. Петковић |
|  | 2. Истраживање метода и алгоритама за дефинисање активне, реактивне и снаге изобличења у условима нелинеарних изобличења и њиховог брзог израчунавања | х |  |  | Д. Стевановић, М. Димитријевић | В. Литовски, П. Петковић |
|  | 3. Истраживање метода дефиниције и израчунавања фактора снаге изобличења | х |  |  | Д. Стевановић М. Димитријевић | В. Литовски, П. Петковић |
|  | 4. Дефиниције хардверских решења имплементације алгоритама израчунавања хармоника, активне снаге, реактивне снаге, снаге изобличења и фактора снаге изобличења. | х | М61, М51 | 2 | Д. Стевановић М. Димитријевић | В. Литовски, П. Петковић |

# Istraživanje metoda brzog izračunavanja amplituda i faza harmonika na potrošaču

## Definicije električnih veličina, snage i kvalitativnih parametara

### Sinusoidalni naponi i struje u monofaznim kolima

U kolu linearnog potrošača koji napaja sinusoidalni naponski generator

protiče struja:

gde VRMS predstavlja efektivnu vrednost napona, IRMS efektivnu vrednost struje, ω0 je frekvencija, φ fazna razlika a t vreme. Trenutna vrednost snage je

i može biti predstavljena kao:

Nakon odgovarajućih transformacija dobija se:

i

gde

predstavljaju realnu (P) i reaktivnu (Q) snagu.

Može se pokazati da realna snaga predstavlja srednju vrednost trenutne snage u jednoj periodi:

gde je t0 proizvoljno vreme nakon uspostavljanja ravnoteže, a period oscilovanja.

Reaktivna snaga Q predstavlja amplitudu oscilovanja trenutne pq. Prividna snaga se definiše kao proizvod efektivnih vrednosti napona i struje:

ili:

Faktor snage se definiše kao količnik aktivne i prividne snage:

Za sinusoidalne napone i struje, na osnovu jednačina ,  i  može se izračunati:

### Sinusoidalni naponi i struje u polifaznim kolima

Definicije snage i jednačine izvedene za jednofazna kola sa sinusoidalnim naponima i strujama se mogu proširiti na polifazna kola. Jednačine  se mogu transformisati tako da definišu snage ekvivalentne snagama u jednofaznim kolima. U ovim jednačinama, n predstavlja fazu, N je ukupan broj faza, i φn fazna razlika struje i napona n-te faze:

Prividna snaga je određena jednačinom .

Faktor snage se izračunava prema . U slučaju polifaznih kola, faktor snage nije generalno jednak kosinusu fazne razlike. U balansiranim trofaznim kolima, fazne razlike struje i napona su jednake za sve faze i kosinusni izraz važi. U nebalansiranim sistemima, svaka ima različitu faznu razliku struje i napona, tako da izraz  nije primenljiv.

### Nelinearna opterećenja u monofaznim kolima

Ukoliko su opterećenja u kolu nelinearna, sistem nije u prostoperiodičnom režimu, tako da se fundamentalna analiza u frekvencijskom domenu ne može primeniti. Definisani parametri kao što su efektivne vrednosti, snaga (aktivna, reaktivna i prividna) i faktor snage se moraju izračunavati na osnovu semplovanih vrednosti struje i napona FFT algoritmom ili drugom numeričkom metodom.

Efektivna vrednost neke periodične fizičke X (struje ili napona) se po definiciji izračunava po formuli:

gde x(t) predstavlja periodičnu veličinu u vremenskom domenu, T0 je period a t0 proizvoljno vreme. Bilo koju periodičnu veličinu x(t), možemo predstaviti Fourier-ovim redom:

ili

gde je predstavlja jednosmernu komponentu,  je amplituda k-tog harmonika,  fazu k-tog harmonika, i frekvenciju signala.

Fourier-ovi koeficijenti ak, bk se izračunavaju prema jednačinama:

i

Efektivna vrednost k-tog harmonika je

Efektivna vrednost periodične veličine x(t) je

gde je M red najvišeg harmonika uzetog u proračun. Indeks “1” predstavlja prvi, osnovni ili fundamentalni harmonik; indeks “H” označava doprinos viših harmonika ().

Jednačine  –  se mogu primeniti za struje i napone. Praktično se radi sa diskretnim semplovanim vrednostima struja i napona, tako da se integrali  i  transformišu u konačne sume.

Za monofazno kolo gde k predstavlja red harmonika, φk faznu razliku struje i napona k-tog harmonika, a M red najvišeg harmonika, ukupna aktivna snaga je data izrazom:

Prvi sabirak u sumi , označen sa P1, predstavlja aktivnu snagu osnovnog harmonika. Ostatak sume, označen sa PH, predstavlja aktivnu snagu viših harmonika.

Ukupna reaktivna snaga je:

Ukupan doprinos harmonika višeg reda u aktivnoj i reaktivnoj snazi je relativno mali (generalno manji od 3% ukupne aktivne, odnosno reaktivne snage). Osnovni doprinos harmonika višeg reda se odnosi na snagu izobličenja D:

Prividna snaga je definisana jednačinom  i može se transformisati:

gde S1 predstavlja prividnu snagu osnovnog harmonika, DV je snaga izobličenja napona, DI je snaga izobličenja struje i SH prividna snaga harmonika. S1 i SH su

gde je DH snagu izobličenja harmonika. Ukupna prividna snaga je

Očigledno je da se u slučaju sinusoidalnih režima  svodi na .

Faktori harmonijskog izobličenja, THD, se izračunavaju po sledećim obrascima:

i

gde Ij,Vk j,k=1, 2, …, M predstavljaju harmonike struje i napona. Može se pokazati da je:

Faktor snage osnovnog harmonika ili faktor snage faznog pomeraja se izračunava prema formuli:

Ukupni faktor snage TPF, definisan jednačinom , uzimajući u proračun  i , se može predstaviti

a uvrštavanjem  i  se dobija:

U realnim slučajevima, PH<<P1 i napon je približno sinusoidalan (THDV<5%), tako da se jednačina za ukupni faktor snage može uprostiti:

### Nelinearna opterećenja u polifaznim kolima

Za polifazne sisteme aktivna, reaktivna i snaga izobličenja su definisane za svaku fazu, a totalne snage predstavljaju zbir snaga po fazi:

Naponi Vn,k,RMS su između faze i nultog voda. Indeksi n i k označavaju fazu i red harmonika, respektivno. N je broj faza u sistemu a M red najvišeg harmonika uzetog u proračun.

Prividna snaga može biti definisana na dva načina, kao suma prividnih snaga svih faza – aritmetička prividna snaga (SA) ili kao vektorska prividna snaga (S):

Treba istaći da su Vn,RMS i In,RMS efektivne vrednosti po fazi, n je indeks koji označava fazu.

SA je jednaka aritmetičkom zbiru prividnih i jednaka je vektorskoj prividnoj snazi S jedino u slučaju kada naponi i struje u svakoj fazi imaju jednake vrednosti i jednake fazne razlike; kao što je slučaj balansiranog trofaznog sistema. Dve alternativne definicije prividne snage, S i SA, vode ka dve definicije faktora snage, definisanog jednačinom .

### Akvizicija signala i diskretna Fourier-ova transformacija

Akvizicija signala se matematički može predstaviti sumom konvolucija kontinualne funkcije  i  Dirac-ove delta funkcije:

gde je TS period semplovanja,Dirac-ova delta funkcija definisana kao granična vrednost normalne raspodele

Funkcija predstavlja kontinualnu funkciju koja ima vrednost različitu od nule u diskretnim vremenskim trenucima nTS. Frekvencija semplovanja mora zadovoljavati Nyquist–Shannon-ov kriterijum , gde B predstavlja propusni opseg signala. Ukoliko je  periodičan signal sa periodom oscilovanja T0 – što predstavlja i periodu osnovnog harmonika – propusni opseg je , gde M predstavlja red najvišeg harmonika koji se uzima u obzir.

Diskretna Fourier-ova transformacija preslikava funkciju u vremenskom domenu u frekvencijski domen, može se izvesti iz jednačine Fourier-ove transformacije:

gde je f frekvencija, , je reprezentacija signala u vremenskom domenu i reprezentacija u frekvencijskom domenu. Diskretna Fourier-ova transformacija (DFT) preslikava niz diskretizovanih vrednosti signala  u diskretni spektar Xk:

gde k=0,1,…,N-1 predstavlja indeks diskretizovanog spektra, n indeks semplova i N broj semplova koji se uzimaju u izračunavanju DFT. Spektar signala je diskretizovan u frekvencijskim intervalima

gde Δf predstavlja frekvencijsku rezolucija spektra. Egzaktna DFT je moguća ukoliko su ispunjena dva uslova:

- signal  je periodičan, period je T0,

- vreme akvizicije NTs je celobrojni umnožak perioda T0 signala .

Implementacija DFT definisana izrazom  zahteva N2 izračunavanja u polju kompleksnih brojeva. Optimizovani FFT algoritmi zahtevaju manji broj operacija . Osnovni nedostatak DFT je nemogućnost ispunjenja drugog kriterijuma: ukoliko perioda oscilovanja signala  varira, vreme akvizicije neće biti celobrojni umnožak periode. U tom slučaju, doći će do pogrešno interpretirane amplitude i proširenja spektra. Za preciznu i efikasnu DFT potrebna je sinhronizacija frekvencije semplovanja i frekvencije ulaznog signala. U cilju eliminisanja navedenih nedostataka, moguće je implementirati efikasnije algoritme za transformaciju: Goertzel-ov algoritam ili Adaptive Real Time Monitoring (ARTM) algoritam [1]. Moguće je primeniti iterativne metode za izračunavanje amplituda i faza harmonika, kao što je Newton-ov metod [2,3] ili STLS algoritam [4].

Fourier-ova transformacija  preslikava sekvencu u niz kompleksnih brojeva. Osobina transformacije je:

Ukoliko je sekvenca  realna, što je slučaj sa akvizicijom signala, vrednosti Xk i X-k su konjugovano-kompleksni brojevi:

Efektivna vrednost i faza k-tog harmonika su

## Reference

Petre Minciunesc, Gabriel Antonesei, “Novel harmonic analysis method for smart metering,” EE Times Europe, 2011

Vladimir V. Terzija, Vladimir Stanojević, Marjan Popov, Lou van der Sluis, “Digital Metering of Power Components According to IEEE Standard 1459-2000 Using the Newton-Type Algorithm,” IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 56, No. 6, December 2007, pp. 2717-2724

Vladimir V. Terzija, Vladimir Stanojević, “Two-Stage Improved Recursive Newton-Type Algorithm for Power-Quality Indices Estimation,” IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 22, No. 3, July 2007, pp. 1351-1359

Vladimir V. Terzija, Vladimir Stanojević, “STLS Algorithm for Power-Quality Indices Estimation,” IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 23, No. 2, April 2008, pp. 544-552

## Objavljeni radovi

1.1 (Zadatak 1.1) (kategorija M63) Dimitrijević, M., Jovanović, B.: „Određivanje THD faktora bazirano na integrisanim kolima Teradian 71M6533 i IMPEG“,  Zbornik LV konferencije ETRAN, Banja Vrućica, Bosna i Hercegovina, 06.06.-09.06., 2011, EL 3.4, ISBN 978-86-80509-66-2

1.2 (Zadatak 1.1) (kategorija M23) Dimitrijević, M., Litovski, V.: „Power Factor and Distortion Measuring for Small Loads Using USB Acquisition Module“, Journal of Circuits Systems and Computers, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Singapore, DOI 10.1142/S0218126611007657, August, 2011, Vol. 20, No. 5, pp. 867-880, ISSN 0218-1266

1.3 (Zadatak 1.1) (kategorija M63) Dimitrijević, M., Litovski, V.: „Virtual Instrument for Three-Phase Power Quality Analysis,“ VIII Simposium on Industrial Electronics INDEL 2010, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, 04.11.-06.11., 2010, pp. 189-194, ISBN 978-99955-46-03-8

1.4 (Zadatak 1.1) (kategorija M33) Dimitrijević, M., Litovski, V.: „Computer Based Power Factor and Distortion Measuring for Small Loads,“  Proceedings of the Small Systems Simulation Symposium 2010, Niš, 12.02.-14.02., 2010, pp. 81-85, ISBN 987-86-6125-006-4